Может быть, эта статья покажется кому-то рекламной или «заказной». Но цель повествования о том, как мне поставили ГБО, была предостеречь от недобросовестного отношения к  выполняемой работе установщиков дорогого оборудования на автомобиль стоимостью 28 тысяч долларов.

Все автомобили, которые у меня были (ВАЗ 2102,03,04, Daewoo-Lanos, Nubira,) были переоборудованы для работы на газу. Поэтому, памятуя, как приятно карману, когда газ на заправке всегда дешевле бензина в 2 раза, я нисколько не сомневался, ставить газ на Ховер или нет? Единственно, над чем пришлось призадуматься - это, какого типа поставить оборудование и кому доверить автомобиль для переоборудования?

В 2003 году я обучался в Польше, в Гданьске на фирме «Elpigaz» установке нового (для того) времени типа оборудования SGI. Используя полученные тогда знания, тип оборудования выбрал сразу – SGI. Это как принято говорить об инжекторе, многоточечная система подачи топлива. Т.е горючая смесь (газ + воздух) образуется не в специальном смесителе перед инжектором, а непосредственно подаётся во впускной коллектор. Как бензин. Вопрос возник с производителем оборудования. У нас в Харькове в основном представлены фирма Тартарини и Elpigaz. При желании, можно найти и других производителей (в России, ГИГ, Lovato,например), но я остановил выбор на итальянском Elpigaz. При выборе производителя руководствовался в основном ценой, так как качество что у Тартарини, что у Elpigaz на высоте. (Это как ответить на вопрос «а что лучше: Мерседес или БМВ?») За полный комплект ГБО Тартарини просят на 200 дол. больше.

С выбором оборудования разобрался быстро. Вопрос «где поставить?» сродни извечному вопросу «что делать?». Купил рекламную газету, и методично начал обзванивать все сервисы.

Диалог:

-Здравствуйте. Вы газ на машину поставите?

-А что за автомобиль?

-Great Wall Hover

-???  А что это за автомобиль?

-Джип, двигатель как на Митсубиси.

-А-а-а. Да, 400 долларов.

-Нет, я хочу с распределённым впрыском.

- 1000 долларов.

-А как можно увидеть Вашу работу?

-Зачем?

-Хочу увидеть условия, в которых будут переоборудовать машину за 28 тыс.дол.

- А чего там смотреть? Мы работаем в обычном гараже. Загоняйте машину, а смотреть нечего.

Через 3 минуты препирания, получаю «добро» на осмотр. Но ехать смотреть уже не хочется. Представляю себе картину: у меня претензия, или регламентное обслуживание. Я приезжаю на «сервис» - а его там нет. В гараже какой-то другой дядя, где найти тех мастеров никто не знает…

Прозвонив ещё по двум-трём номерам, понял, что искать дешёвую установку ГБО на дорогой автомобиль- занятие бессмысленное. Экономия идет за счет отсутствия документов, инструментов, применения дешевых расходных материалов и неквалифицированной рабочей силы, желающей обучиться установке на моём авто.

В результате долгих поисков остановил свой выбор на фирменной сети заправок и СТО (с установкой ГБО) под названием «ОВИС». По набранному номеру телефона, прочитанному в рекламной газете, которую раздают на перекрестках города мне вежливо  ответили -					« Подъезжайте к нам на СТО, специалист осмотрит автомобиль и предложит несколько вариантов установки ГБО»

Увиденное  в мастерской обрадовало меня и укрепило веру в том, что газовое оборудование будет установлено как надо и в срок.

Чистота на верстаках, на полу, рабочий персонал в чистой спецодежде – залог того, что и к машине будет такое же отношение, как и к работе и к рабочему месту. Наличие под рукой комплектующих (на фотографиях нет маленького склада запасных частей) – это значит, что машина не простоит лишних два-три дня из-за отсутствия какой-нибудь боночки или резиночки ! Наборы профессионального оборудования, подкатных тележек, фирменных гаечных ключей, хомутов, компрессора, огнетушителя, наконец – это признак высокого профессионализма.

После осмотра автомобиля, с учётом всех пожеланий, было принято решение установить комплект SGI производства фирмы Elpigaz и баллон 95 л, тороидальной формы фирмы STAKO.

Записался в очередь (передо мной была установка на Жигули 06 модели, и обслуживание  газового оборудования Ягуара.) Ровное отношение к любому клиенту, не зависимо от марки и стоимости автомобиля – это тоже показатель качественного обслуживания. Вспоминаю, как когда-то давно мне делали ремонт ходовой на Жигулях три дня, потому, что постоянно подъезжали более дорогие автомобили и меня «двигали» в очереди…

В назначенный срок прибыл на установку. Для начала меня отправили на мойку. Но была очень большая очередь (тоже с записью) и мне «в виде исключения» удалось уговорить мастеров взять машину в работу, в том виде как она есть. Благо, машина была не очень грязная.

Перед тем, как принять машину в работу, в офисе мне предложили осмотреть и подписать  пакет документов, сопутствующий переоборудованию транспортного средства для

последующего оформления в ГАИ.

В офисе я имел возможность ознакомиться со всеми сертификатами-разрешениями-согласованиями.

После подписания всех документов (таких как акт приёма-передачи автомобиля, акт на переоборудование автомобиля) автомобиль приняли в работу. После установки ГБО был составлен акт выполненных работ. В отличии от кустарей-одиночек на этом СТО есть полнейший комплект документов. И мои права потребителя потом в дальнейшем можно оспаривать. (это если понадобится)

Кроме того невиданное ранее: установка ГБО в кредит!

Заполняешь заявку, и если согласен с условиями – газ поставят в кредит, который выдаст банк-партнёр.

Сразу после установки машины на рабочее место механиков на крылья машины и в салоне установили защитные чехлы.

Возле машины, чтобы установка заняла один рабочий день, трудились три механика.

Так выглядит демонтированное запасное колесо и устройство для подъёма- спуска.

На фотографии справа-место, для установки баллона. Я видел на одном Ховере установленный баллон цилиндрической формы, объёмом 75л. При заправке не более 80% от полного объёма это составляет 60 литров газа. Мне захотелось больший баллон. Выбрали на 95  л.

По габаритам он точно такой же, как колесо.

Для крепления баллона придумали следующую конструкцию: на две поперечные балки из круглой трубы (см. фото выше) хомутами из стальной ленты 40х5 крепятся две продольные балки из трубы квадратного сечения 45х25. К этим двум балкам на штатные места – баллон. На баллоне приварены «уши» и в комплекте болты для крепления. Чтобы в полной мере наслаждаться объёмом баллона, и в связи с тем, что баллон под наклоном попросил убрать поплавок с отсекателем. После 4-й заправки в баллон получилось заправить 90 л газа.

Вот так выглядят хомуты из ленты. Каждый изготавливался «по месту». При установке между хомутами и балками проложили прокладки из резины 3мм.

Все хомуты и трубы после примерок, перед окончательной установкой покрасили грунтовкой. Чтобы не проржавело.

А в это время под капотом…

Вот так выглядит полный комплект ГБО системы SGI производства фирмы Elpigaz

Это то, что под капотом. Магистральная и заправочная трубка, баллон с мультиклапаном – отдельно.

Все трубки для газа и охлаждающей жидкости - итальянские

Это моторный отсек до оборудования.

МАП-сенсор

Установлен бортовой компьютер и жгут проводов.

Вообще-то присутствие хозяина автомобиля при переоборудовании не допускается. Зрелище не для слабонервных.… В вашем новом автомобиле режут проводку, сверлят отверстия в бампере, под капотом, в панели приборов. Разрезают – сращивают трубки системы охлаждения…

Бригада механиков – как бригада хирургов: режут, сверлят, сшивают на благо всего «организма».